## Slide 1
Estas publicaciones presentan de forma general los procedimientos para llegar a resultados concretos.
Intentamos hacer pedagogía en el tema de la lectura de imágenes satelitales además de obtener resultados finales
Manuel Dávila Sguerra
La Noticia:
PROYECTO
SATELITES SOCIALES
Lanzan SOS por contaminación en el Lago de Tota, en Boyacá
Estudiar Constituyentes ópticamente activos como:
Clorofila, Material suspendido total y Materia orgánica disuelta coloreada en el un Lago o Laguna
Información en:
https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/problematica-del-lago-de-tota-en-boyaca-319058 (El tiempo, 2019)

## Slide 2
Aquí vamos a comentar sobre la metodología para hacer un análisis de la calidad del agua utilizando series de tiempo para analizar los cambios que sufre la laguna
PROYECTO
SATELITES SOCIALES
El sitio: Laguna de TOTA Colombia

## Slide 3
PROYECTO
SATELITES SOCIALES
Objetivo del Algoritmo para medir la calidad del agua en una Laguna
Aplicar el procesador C2RCC basado en redes neuronales para determinar características Bioquímicas de la laguna
El procesador C2RCC se basa en una gran base de datos de reflectancias (la relación entre la energía reflejada contra la potencia total de energía.) de salida de agua simuladas y radiancias de la parte superior de la atmósfera relacionadas. Algunas características:
Color del agua
Uso de Cámaras multiespectrales de alta sensibilidad.
Propiedades ópticas para la recuperación de los componentes del agua
Redes neuronales del procesador C2RCC.
Indicadores remotos. CDOM (Material orgánico disuelto coloreado), SPM, Chl-a, SAV, zb, C2RCC -> Chl-a (mg/m3), TSM (mg/m3), aCDOM(m-1)
https://sentinel.esa.int/web/sentinel/user-guides/sentinel-1-sar/definitions

## Slide 4
ALGORITMO
PROYECTO
SATELITES SOCIALES
ALGORITMO
Análisis de Agua en una Laguna utilizando series de tiempo
Misiones satelitales
Misiones satelitales
Vuelos
Generar mapa
Natural 4,3,2
Crear flujo de trabajo para filtrar bandas
Reensamble
de bandas,
Subconjunto
Generar datos C2RCC para información bioquímica
Subset
Natural 4,3,2
Subset
c2rcc
IOP:Propiedades
Ópticas
inherentes
Clorofila
Materia total suspendida
Crear flujo de trabajo para generar el MCI y el R706_R665
Matemática de bandas
Subset …
C2RCC..MCI
Subset …
C2RCC..R705_R665
Primer mirada a los mapas generados
Índice máximo
de Clorofila
Bandas de los instrumentos multiespectrales
MSI

## Slide 5
PROYECTO
SATELITES SOCIALES
Imagen natural bandas 4,3,2
Medición de los factores bio químicos
6 Vuelos del satélite Sentinel-2 sobre el territorio de la Laguna de Tota del 25 de Febrero de 2019 hasta el 11 de Febrero de 2020 para analizar el estado del agua
Laguna de Tota
Aquitania

## Slide 6
PROYECTO
SATELITES SOCIALES
https://www.brockmann-consult.de/wp-content/uploads/2017/11/sco1_12brockmann.pdf (brockman-cónsul, 2014)
Constituyentes ópticamente activos (OAC)
Clorofila-a (CHL_a)
Material suspendido total (TSM / SPM)
Materia orgánica disuelta coloreada (CDOM)
Efecto de fondo y adyacencia
Agua ópticamente profunda -> la superficie del agua, el cuerpo de agua y los componentes del agua son las principales fuentes de radiación del interior de un lago
Aguas ópticamente poco profundas-> el agua que sale radiante incluye la radiación reflejada desde el fondo
Efecto de adyacencia: lagos pequeños / estrechos o áreas costeras
Atmósfera
El 90-98% de la señal en el sensor se origina en las contribuciones de la superficie del agua y la atmósfera
Solo el 2-10% incluye la señal interesante para la teledetección del agua
Monitoreo de la calidad del agua. Proceso para determinar las características químicas, físicas y biológicas
Tipos de agua

## Slide 7
PROYECTO
SATELITES SOCIALES
Imagen Agrícola bandas 11,8A,2
Recordar la exagerada producción de cebolla alrededor de la Laguna que la hace peligrar en la pérdida de agua

## Slide 8
PROYECTO
SATELITES SOCIALES
Vista de los Subconjuntos generados en orden de fechas
Fechas
Imágenes fechas distintas en color natural 4, 3, 2 y escogencia del territorio

## Slide 9
PROYECTO
SATELITES SOCIALES
Diagrama funcional para generar los datos C2RCC: información bioquímica
c2rcc_param.xml
Proceso de
Generación de
archivos C2RCC
Subconjunto de mapas secuencia de fechas
Mapas C2RCC generados de territorio seleccionado (La Laguna de Tota) en secuencia de fechas
Proceso automático STEP2_script_C2RCC.sh
Subset
c2rcc
Subset
Archivos generados por el flujo de trabajo con resoluciones de bandas unificadas y territorio escogido delimitado
Archivos generados con las propiedades C2RCC que contienen las propiedades ópticas con los constituyentes ópticamente activos

## Slide 10
PROYECTO
SATELITES SOCIALES
PROYECTO
SATELITES SOCIALES
Concentraciones de propiedades ópticas inherentes
Conc_tsm: Materia total suspendida
conc_chl: concentración de clorofila
Niveles de Clorofila
Niveles de clorofila
Propiedades ópticamente activas creadas por el proceso C2RCC
Concentración de Clorofila

## Slide 11
PROYECTO
SATELITES SOCIALES
Clorofila conc_chl
Concentraciones medidas en miligramos por metro cúbico
Niveles de clorofila
Propiedades ópticamente activas creadas por el proceso C2RCC
Concentración de Clorofila diversas fechas

## Slide 12
PROYECTO
SATELITES SOCIALES
Material total suspendido:
TSM/SPM: son una serie cuerpos sólidos diminutos o gotas de líquidos dispersos en la atmósfera. Son generadas a partir de alguna actividad causada por «el hombre», como la quema de carbón para producir electricidad o natural como por ejemplo la actividad volcánica
Niveles de material suspendido
Propiedades ópticamente activas creadas por el proceso C2RCC
Material total suspendido TSM

## Slide 13
PROYECTO
SATELITES SOCIALES
Proceso para generar la serie de subconjuntos del territorio tomando el área de la laguna desde el mapa R2CCR general
Calcular
el MCI
Calcular el
R705_R665
MCI, Máxima Concentración de Clorofila
Si el pixel es válido, entonces calcule la ecuación o de lo contrario no asigne valor
if Valid_PE then (rhown_B5 - rhown_B4 - 0.53*(rhown_B6 - rhown_B4)) else NaN
R705:R665, Índice diferencial
Si el pixel es válido, entonces calcule la relación mostrada de las bandas B5/B4, bandas centradas en 705 y 665 nm, y si no, no asigne nada
if Valid_PE then (rhown_B5 / rhown_B4) else NaN

## Slide 14
PROYECTO
SATELITES SOCIALES
STEP3_1_Graph_BMath.xml
Proceso de
Generación de
Indicadores
bioquímicos
Subconjunto de mapas C2RCC en secuencia de fechas
Mapas generados MCI y R705_R665
STEP3_script_BMath.sh
Subset
c2rcc
Subset …
C2RCC..MCI
Archivos generados con las propiedades C2RCC que contienen las propiedades ópticas con los constituyentes ópticamente activo
Archivos generados desde las propiedades C2RCC que contienen el MCI o máximo índice de clorofila
Subset …R705_R665
Archivos generados desde las propiedades C2RCC que contienen el índice diferencial R705_R6765
Diagrama funcional del proceso para generar los datos
C2RCC del Índice máximo de Clorofila –MCI y la
Relación de Infrarrojo Cercano- R705_R665.

## Slide 15
El Índice máximo de Clorofila (MCI) basa su funcionamiento en la reflectividad de los pigmentos de clorofila en torno los 685nm, longitud de onda correspondiente en el espectro electromagnético a la coloración verde.
https://repositorio.upct.es/xmlui/bitstream/handle/10317/6353/tfg-mas-uso.pdf?sequence=2&isAllowed=y (Repositorio UPTC, 2017)
PROYECTO
SATELITES SOCIALES
MCI
Máximo índice de clorofila
Niveles de máxima concentración de clorofila
Propiedades ópticamente activas creadas por
el proceso C2RCC Máximo índice de Clorofila MCI

## Slide 16
PROYECTO
SATELITES SOCIALES
Mediciones Tota Febrero 25 de 2019
Área: 57.500.457
Perímetro: 49.018

## Slide 17
PROYECTO
SATELITES SOCIALES
Mediciones Tota Febrero 10 de 2020
Área: 58.073.509
Perímetro: 47.794

## Slide 18
PROYECTO
SATELITES SOCIALES
Mediciones Tota Marzo 1 de 2020
Área: 58.100.290
Perímetro: 48.480

## Slide 19
PROYECTO
SATELITES SOCIALES
Mediciones Tota Marzo 11 de 2020
Área: 57.724.195
Perímetro: 49.235

## Slide 20
PROYECTO
SATELITES SOCIALES
Mediciones Tota Julio 25 de 2019
Área: 57.651.308
Perímetro: 47.115

## Slide 21
PROYECTO
SATELITES SOCIALES
Chart: Área en metros cuadrados
| "20190225" | "20190725" | "20200210" | "20200301" | "20200311"
Área | 57500457 | 57651308 | 58073509 | 58100290 | 57724195
Chart: Perímetro en metros cuadrados
| "20190225" | "20190725" | "20200210" | "20200301" | "20200311"
 | 49018 | 47115 | 47794 | 48480 | 49235
Chart: Relación de perímetros sobre Área
| "20190225" | "20190725" | "20200210" | "20200301" | "20200311"
 | 0.00085248 | 0.00081724 | 0.00082299 | 0.00083442 | 0.00085294
Cambios en la métrica de la laguna en diversas fechas

## Slide 22
PROYECTO
SATELITES SOCIALES
Chart: Perímetro en metros cuadrados
Chart: Diferencias de Áreas en metros cuadrados
| "20190725" | "20200210" | "20200301" | "20200311"
 | -150851 | -422201 | -26781 | 376095
Chart: Diferencias de Perímetro en metros lineales
| "20190725" | "20200210" | "20200301" | "20200311"
 | 1903 | -679 | -686 | -755
Diferencias en la métrica por fechas

## Slide 23
PROYECTO
SATELITES SOCIALES
La población: Aquitania

## Slide 24
PROYECTO
SATELITES SOCIALES
La ubicación de la Laguna en el territorio

## Slide 25
FIN