## Slide 1
La Noticia:
La laguna de Suesca estaría a punto de desaparecer: Pirry
Febrero 11 de 2021
Algoritmo para detectar masas de agua
El desolador paisaje de la Laguna de Suesca: ¿qué ocurre?
Febrero 24 de 2021
PROYECTO
SATELITES SOCIALES

## Slide 2
PROYECTO
SATELITES SOCIALES
El sitio:
Estado de la laguna en Febrero 11 de 2021

## Slide 3
PROYECTO
SATELITES SOCIALES
Selección del territorio utilizando Open Access Hub de Copernicus: Laguna de Suesca

## Slide 4
PROYECTO
SATELITES SOCIALES
Satélite: Sentinel-2
Buscar el aislamiento de la zona de agua para evitar distorsiones
con “ruidos” ambientales o de otras características y comparar las masas de agua en tiempos diferentes
Generar mapa
Natural 4,3,2
Misiones satelitales
Generar mapa
Reensamble para unificar resolución de bandas
Reducir
zona
NDWI =
(B3-B8)/(B3+B8)
NDWI_ mask:
if NDWI > 0 then 1 else 0
Infrarrojo falso
Bandas
8, 4, 3
MSI Land Water
11, 8 ,4
.resampled
Infrarrojo
cercano B8
subset..resampled
NDWI
.subset..resampled
NDWI_mask
.subset..resampled
Exportar GeoTIFF
.tif
QGIS
Imágenes para ubicar visualmente el territorio
Proceso de
escogencia
de zona
reducida
Análisis de masas de agua
Eliminación final de “ruido”
Territorio con la zona de agua delimitada
MSI: Multi Spectral Instrument
NDWI: Índice de agua normalizado
ALGORITMO

## Slide 5
PROYECTO
SATELITES SOCIALES
Zoom imagen natural de la Laguna de SUESCA
Febrero 13 de 2020
Febrero 17 de 2021
Bandas 4, 3, 2
Se alcanzan a ver las imágenes del agua, pero no se puede asegurar cuál es la masa de agua real hasta no aplicar el algoritmo que se va a desarrollar

## Slide 6
Zoom imagen infrarroja de la Laguna de SUESCA
PROYECTO
SATELITES SOCIALES
Febrero 17 de 2021
Infrarrojo falso Bandas 8, 4, 3
Se hacen más visibles
las zonas del agua
Febrero 13 de 2020

## Slide 7
PROYECTO
SATELITES SOCIALES
Junio 25 de 2020
Febrero 17 de 2021
Imagen de tierra y agua en la región Laguna de SUESCA
MSI Land Water (Tierra Agua), Bandas 11, 8, 4
Después de Reensamblar las bandas

## Slide 8
PROYECTO
SATELITES SOCIALES
NDWI se utiliza para el análisis de masas de agua. Utiliza bandas verdes y casi infrarrojas de imágenes de teledetección. Puede mejorar la información sobre el agua de manera eficiente en la mayoría de los casos. Es sensible a la acumulación de tierra y resulta en la sobreestimación de los cuerpos de agua.
https://acolita.com/lista-de-indices-espectrales-en-sentinel-2-y-landsat/ https://eos.com/ndwi/es/
Se va a aplicar el Índice Diferencial de Agua Normalizado: NDWI
Para mejorar la información de presencia de agua
Formula:
(B3 – B8) / (B3 + B8)
B3: Verde; B8 Infrarrojo cercano

## Slide 9
Imagen después de aplicar NDWI (B3-B8)/(B3 + B8)

## Slide 10
PROYECTO
SATELITES SOCIALES
Si NDWI tiene in valor mayor de cero es poque es agua, sino, elimine esa información
https://acolita.com/lista-de-indices-espectrales-en-sentinel-2-y-landsat/ https://eos.com/ndwi/es/
Se va a evidenciar solo lo que es agua
If NDW > 0 then 1 else 0

## Slide 11
PROYECTO
SATELITES SOCIALES
Resultado final detectando lo que verdaderamente es agua
Febrero 13 de 2020
Febrero 17 de 2021
If NDW > 0 then 1 else 0

## Slide 12
PROYECTO
SATELITES SOCIALES
Febrero 13 2020
Febrero 17 de 2021
Medidas de área y perimetrales
Área: 1.617.617 mts cuadrados
Perímetro: 8.886 mts
Área: 344.531 mts cuadrados
Perímetro: 2.840 mts
El área es el 21% de lo que era, El perímetro es 32% de lo que era

## Slide 13
PROYECTO
SATELITES SOCIALES
Suesca
La región de la Laguna de SUESCA
OSM Open Street Map

## Slide 14
FIN