## Slide 1
Incendio forestal en Ruitoque:
Procuraduría insta respuesta urgente al Gobierno
frente a la emergencia en Santander
Enero de 2024
Manuel Dávila Sguerra
Documento técnico sobre la metodología para el análisis
PROYECTO
SATELITES SOCIALES
La Noticia:

## Slide 2
PROYECTO
SATELITES SOCIALES
Gran incendio forestal en Piedecuesta, Santander, dejó en agonía a animales silvestres y 300 hectáreas consumidas
El sitio

## Slide 3
PROYECTO
SATELITES SOCIALES
El ALGORITMO
Generar mapa
Penetración atmosférica
12,11,8A
Misiones satelitales
Generar mapa
Reensamble para unificar resolución de bandas
Penetración atmosférica
12,11,8A
Imágenes para ubicar visualmente el territorio
Herramienta:
SNAP
Control de nubes
Control de nubes
RBR
:
…resampled_Band_Math
Reensamble
para unificar
resolución
de bandas
Relación de
combustión
Normalizada
(NBR): (B8-B12)/
(B8+B12)
…resampled_Band_Math
Imágenes NBR
Cloud Water
Mask
Collocation Unificar mapas
Cloud wáter mask

## Slide 4
PROYECTO
SATELITES SOCIALES
Los dos sitios antes y durante el incendio
Durante
Antes
Florida Blanca
Piedecuesta
Florida Blanca
Piedecuesta
Vista Agrícola

## Slide 5
PROYECTO
SATELITES SOCIALES
Control de de nubes
if ($1.scl_cloud_medium_proba + $1.scl_cloud_high_proba + $1.scl_thin_cirrus) < 255 then 0 else 1
Si la suma de pixeles de nubes es menor de 255
asuma territorio no nubado, de lo contrario
asuma territorio nubado
Solo si existen las bandas de nubes

## Slide 6
PROYECTO
SATELITES SOCIALES
Flujo de trabajo de conversión de bandas
Raster/
geometric/
resample
Raster/
geometric/
Subset
Raster/
BandMath
Raster/
BandMerge
Leer los
dos mapas
Reensa
mblar
bandas
Subconjunto
Delimitar
Terreno
Cálculo del NBR
Mezclar
bandas
3,8,12,cloud_mask
Intensidad del fuego: energía que se libera de la materia orgánica durante el proceso de combustión (Keeley, 2009) mientras está activo
La gravedad de la quemadura: el grado en que un área ha sido alterada
Intensidad del fuego
Gravedad de la quemadura

## Slide 7
PROYECTO
SATELITES SOCIALES
http://www.gisandbeers.com/analisis-severidad-incendios-indice-nbr/
https://acolita.com/lista-de-indices-espectrales-en-sentinel-2-y-landsat/
Los incendios forestales son un fenómeno natural o provocado por el hombre que destruye los recursos naturales, el ganado vivo, desequilibra el medio ambiente local, libera una gran cantidad de gases de efecto invernadero, etc. El Índice de Calcinación Normalizado (NBRI) aprovecha las bandas espectrales de infrarrojo cercano e infrarrojo de onda corta, que son sensibles a los cambios en la vegetación, para detectar áreas quemadas y monitorear la recuperación del ecosistema (GU, 2019).
Cálculo del índice de calcinación Normalizado para detectar áreas quemadas
NBRI (Sentinel 2) = (B8 – B12) / (B8 + B12)

## Slide 8
PROYECTO
SATELITES SOCIALES
Descubrir presencia de agua
Índice diferencial de Agua Normalizado (NDWI)
Ejemplo:
If (cloud_mask_19dici > 0 or cloud_mask_20mar > 0 or ((B3_19dici – B8_19dic) /(B3_19dici + B3_19dici)) > = 0) then 1 else 0
cloud_water_mask

## Slide 9
PROYECTO
SATELITES SOCIALES
RBR la Relación de combustión relativizada
Prefuego y Posfuego
La diferencia de NBR entre pre-fuego y post-fuego es la relación de quema normalizada delta (dNBR):
𝑑𝑁𝐵𝑅 = 𝑁𝐵𝑅𝑝𝑟𝑒 − 𝑓𝑖𝑟𝑒 - 𝑁𝐵𝑅𝑝𝑜𝑠𝑡 − 𝑓𝑖𝑟𝑒
. La Relación de combustión relativizada (RBR)
𝑅𝐵𝑅 = (𝑑𝑁𝐵𝑅 (𝑁𝐵𝑅𝑝𝑟𝑒 − 𝑓𝑖𝑟𝑒 + 1.001)
) = (𝑁𝐵𝑅𝑝𝑟𝑒 − 𝑓𝑖𝑟𝑒 - 𝑁𝐵𝑅𝑝𝑜𝑠𝑡 − 𝑓𝑖𝑟𝑒 (𝑁𝐵𝑅𝑝𝑟𝑒 − 𝑓𝑖𝑟𝑒 + 1.001))

## Slide 10
PROYECTO
SATELITES SOCIALES
RBR Relación de combustión relativizada :
para detectar los píxeles que no contienen agua
Si nuestra máscara de agua de nuestra nube es cero, es decir que no contiene pixeles de agua entonces
Calculamos NBR
Eejemplo:
If cloud_water_mask == 0 then ((NBR_19dici – NBR_20mar) / (NBR_19dci + 1.001)) else NaN

## Slide 11
PROYECTO
SATELITES SOCIALES
Mapa RBR
Relación de combustión relativizada
Diferencia del terreno antes y después del fuego

## Slide 12
PROYECTO
SATELITES SOCIALES
RBR_: ver zona incendiada
Los píxeles cuyo RBR es mayor de 0.27 están en zonas quemadas
If RBR > 0.27 then RBR else NaN

## Slide 13
PROYECTO
SATELITES SOCIALES
Mapa RBR_
Áreas incendiadas
Zona de los condominios

## Slide 14
PROYECTO
SATELITES SOCIALES
ZOOM: zonas incendiadas en 18 de Enero
y alertas tempranas
Alertas tempranas

## Slide 15
FIN